Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP –231-01/2012

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIA)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż Mebli - ogłoszonego przez Zamawiającego – Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ (ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie) - pod nazwą „Wykonanie, dostawa i montaż mebli do nowego budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim” - pod numerem rejestrowym ZP-231-01/2012

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólne wskazania dotyczące kolorystyki mebli-

- kronopol gruszka polna ciemna  D1625 pE – biura

Powyższy wzornik okleiny i laminatów płyt meblowych obowiązuje dla mebli biurowych, lad, szaf robionych pod wymiar, znajdujących się w punktach pielęgniarskich 1/11/1A i w 2/11/1A

- Kronopol buk D381SE- sale chorych

Powyższy wzornik okleiny i laminatów płyt meblowych dotyczy mebli znajdujących się w salach chorych, między innymi; blatów stolików kwadratowych, szafek chorych.

Ogólne wskazania dotyczące budowy mebli-

Wszystkie meble zrobione z płyty meblowej powinny mieć nóżki podstawki – ślizgi izolujące kontakt płyty meblowej z podłogą.

Wszystkie cokoły mebli kuchennych powinny być zabezpieczone osłoną z tworzywa aby powierzchnie płyty meblowej były zabezpieczone przed namakaniem, dotyczy to płyt cokołów znajdujących się przy podłodze.

Wszystkie meble zamykane powinny mieć uchwyty do zamykania drzwiczek. Uchwyty do mebli powinny być tego samego rodzaju -wyglądu dla wszystkich drzwiczek, szuflad, wzorem i  kolorem pasującym do mebli.

Zawiasy do drzwiczek meblowych powinny być wpuszczane w płytę meblową typu puszkowego.

Połączenia meblowe skręcane w meblach zbudowanych z płyty meblowej powinny być realizowane poprzez odpowiednie łączniki meblarskie stosowane do drewna i płyt meblowych.

Meble powinny umożliwiać mycie i dezynfekcje, należy zastosować odpowiedni typ wykończenia płyt meblowych. (powyższa uwaga dotycząca dezynfekcji nie dotyczy mebli znajdujących się w pomieszczeniach administracyjnych).

Kółka do mebli mobilnych powinny być antystatyczne.

Nogi krzeseł stolików i stołów powinny byś zabezpieczone ślizgami uniemożliwiających niszczenie powierzchni podłogi.

Uwaga dotycząca wszelkich ilustracji zamieszczonych w niniejszym opisie:

zgodnie z zapisem Art. 29 PZP-, w którym mowa o tym, że opis przedmiotu zamówienia nie może utrudnić uczciwą konkurencję, należy traktować ilustracje zamieszczone w opisie jedynie jako przykład rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych, Wykonawca w ofercie przedstawia meble o parametrach nie gorszych niż meble zamieszczone w przykładach.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1)     AF2 - Sofa- sztuk -1

Znajduje się w: 2/18/1A;

Wygląd/ kształt: Trzysiedziskowa sofa tapicerowana, posiadające opacie tylne i oparcie boczne.

Wymiary: Szerokość x wysokość x głębokość: 222x84x95cm, wysokość siedziska 43cm.

(43cm-wysokości siedziska dla stołu blatu roboczego o wysokości 70cm)

Powierzchnia spania: 190x120 cm. Sofa posiada pojemnik na pościel.
Kolor: bordowy

-----------------------------------------------------------------------------

2)    Bc5- krzesło tapicerowane na stelażu metalowym, siedzenie i oparcie tapicerowane tworzywem zmywalnym- skajem. – ilość 105 sztuk

Wygląd/ kształt: krzesło o stelażu metalowym chromowane.

Rama krzesła stabilna mocna złożona z części giętych. Oparcia rąk metalowe, wykończone tworzywem. Oparcie rąk wykonane w sposób umożliwiający uszkodzenie dekompletacje w trakcie użytkowania.

Wymiary: wysokość krzesła 82cm, szerokość krzesła 54,5cm, wysokość oparcia pleców 18,5cm, wysokość siedziska 47cm, wymiary siedziska szerokość 54,5 cm, głębokość siedziska około 45cm.

Wykończenie/ materiał: tapicerowane sztuczną skórą, skajem tworzywo ma być odporne na środki czystości stosowane w zakładach medycznych w tym na dezynfekcję Chloraminą T, plecy siedziska i plecy oparcia krzesła wykończone tworzywem.

W komplecie z : Eh2 stołem kwadratowym czteroosobowy o wymiarach: 0,6*0,6m o wysokości blatu roboczego 75cm

Kolor:  tapicerowane części w kolorze bordowym, części metalowe chromowane, tworzywo w kolorze czarnym,.

-----------------------------------------------------------------------------

3)	Bc5b) krzesło w gabinetach biurowych – ilość sztuk- 37

Nazwa: krzesło metalowe z oparciem znajdujące się przy stanowiskach biurowych, jako krzesło dla petenta.

Wygląd/ kształt: typ krzesła krzesło konferencyjne, zbudowane na stelażu stalowym chromowanym, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, powierzchnie pleców siedziska i oparcia zbudowane z tworzywa.

Wymiary: siedzisko wysokość 47cm szerokość 47,5 x głębokość 41,5cm oparcie o wysokość 35cm wysokość krzesła około 82cm.

Kolor: kolor tapicerki czarny

-----------------------------------------------------------------------------

4)	Bc6) krzesło w pokojach pobytu dziennego – ilość sztuk- 92

Znajduje się w: pokojach odwiedzin, w jadalniach, w salach pobytu dziennego.

Wygląd/ kształt: wygląd krzesła tradycyjny, siedzisko owalne, oparcie zbudowane z giętych elementów, wzmocnienie poziome nóg krzesła.

Wymiary: wysokość siedziska 46cm, wielkość siedziska fi 41cm, wysokość krzesła około 92cm.

Wykończenie/ materiał: siedzisko tapicerowane łatwo-zmywalnym materiałem odpornym na środki chemiczne tworzywem –w kolorze czarnym , rama nóg i oparcia w kolorze czarnym oparcie i stelaż krzesła wykonany ze stalowych rurek lakierowanych proszkowo.

Kolor: czarny

W komplecie z : Eh1 stolikami o blacie okrągłym o wysokości blatu 75cm

--------------------------------------------------------------------------

5)	Bc7 – krzesło obrotowe na kółkach- ilość sztuk 3

Wygląd/ kształt: fotel biurkowy z niskim oparciem, bez oparć na ręce zbudowany na ruchomej pięcioramiennej podstawie na kółkach. Siedzisko jest regulowane przy pomocy sprężyny gazowej. Kąt ustawienia oparcia fotela regulowany przy pomocy pokrętła.

Wymiary: siedzisko regulowane na wysokości 43-58cm, szerokość siedziska 43cm, głębokość siedziska 40cm, oparcie o długości 33cm.

Wykończenie/ materiał: oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, plecy siedziska i oparcia wykończone tworzywem,

Kolor: czarny

W komplecie z : ladami pielęgniarek dyżurnych, ladą recepcyjną w holu.

------------------------------------------------------------------

6)	Bd1- fotel konferencyjny – ilość sztuk 35

Nazwa: fotel krzesło konferencyjne

Wygląd/ kształt: krzesło zbudowane na metalowej ramie i stabilnej podstawce stanowiącej trzon siedziska elementy metalowe lakierowane oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną w kolorze bordowym

Wymiary: szerokość siedziska 39cm, głębokość siedziska 40cm, wysokość siedziska 46cm wysokość krzesła 93, cm

Wykończenie/ materiał: stal, tkanina

Kolor: lakier części metalowych – kolor złoty, tapicerka w kolorze czerwonym

W komplecie ze Eh8 stołem konferencyjnym

------------------------------------------------------------------

7)	Bd2- fotel do biurka z oparciem- ilość sztuk 37

Nazwa: krzesło biurkowe ergonomiczne z wysokim oparciem

Wygląd/ kształt: siedzisko i oparcie komfortowe, regulowane, oparcie pleców wysokie, regulacje dotyczą konta oparcia, wysokości oparcia, regulacje wysokości siedziska. Podłokietnik stałe nie regulowane. Fotel biurowy posiada stabilną nie wywrotną podstawę pięcioramienną na kółkach, siedzisko z podstawą jest połączone sprężyną gazową umożliwiającą regulację wysokości fotela.

Wymiary: wysokość siedziska regulowana w zakresie 59-65cm, szerokość siedziska 48cm, głębokość siedziska 42cm, wysokość oparcia 49cm,

Wykończenie/ materiał: siedzisko i oparcie tapicerowane

Kolor: czarny

W komplecie z : biurkami

------------------------------------------------------------------

8)	Bd3/Ei1– ilość sztuk 8 kompletów (w komplecie 2 fotele + stolik kwadratowy o szerokości 70cm)

Nazwa: Fotel wypoczynkowy w komplecie ze stolikiem (w komplecie 2 fotele + stolik kwadratowy o szerokości 70cm)

Wygląd/ kształt: fotel z oparciem na plecy i oparciem bocznym na ręce,

Wymiary: Fotel-szerokość siedziska fotela 44cm, głębokość siedziska 50cm, wysokość siedziska 46cm wysokość mebla wysokość oparcia około 80cm.

Wykończenie/ materiał: tkanina

Kolor: szary

Wymiary/materiał/kolor: Stolik wymiar blatu 70x70cm wysokość 50cm, podstawa centralna metalowa. Podstawa w kolorze aluminium, blat czarny.

--------------------------------------------------------------------------------

9)	Bd4- siedzisko- ławka do poczekalni – ilość sztuk 5

Znajduje się na kondygnacji biurowej poddasza- na korytarzu przy pomieszczeniach biur.

Wygląd/kształt: trzy siedziskowa ławka z indywidualnymi siedziskami fotelikami umiejscowionymi na stelażu ramie zbiorczej, Siedziska i oparcie tapicerowane trwałą, mocna tkaniną z wypełnieniem z amortyzującej pianki. Mocna rama stalowa lakierowana na kolor czarny.

Wymiary: wymiary siedziska W440 x S465 x G410mm; wymiary mebla: W800 x D 1780 x G600 mm

Kolor: bordowy -kolor tkaniny tapicerki; czarny – kolor ramy stalowej malowanej proszkowo

-------------------------------------------------------------------------

10)	Cc1/9 narożna ilość sztuk- 2

Znajduje się w: 2/23/1A; 3/04/1A

Nazwa: Cc1- narożna 90cm

Wygląd/ kształt/ wymiary: szafa kuchenna narożna 90cm. boki ciągu kuchennego – 60cm;

szerokość frontu 42,43cm; długość pleców szafki (plecy tu, jako płyty stykające się ze ścianami) 90cm; szafka na cokole o wysokości 10cm, wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm. Przestrzeń zamykana wewnątrz szafki o wysokości około 60cm z jedną półką zawieszoną pośrodku.

Wykończenie/ materiał: płyta meblowa powlekana, grubość pleców szafki z cieńszej płyty o grubości 1cm, blat z płyty o grubości około 2,5cm z zabezpieczonymi krawędziami bocznymi, krawędzie przyścienne blatu zabezpieczone wbijanym cokołem zabezpieczającym ściany.

11)	Cc1/8zl – szafka kuchenna o szerokości 80cm z blatem i zamontowanym w blacie zlewozmywaku jednokomorowym z ociekaczem, wraz ze zlewozmywakiem kran kuchenny i komplet podłączeń wodnych – ilość sztuk 3

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

Znajduje się w: 01/17/1A; 1/15/1A; 3/04/1A

Wykończenie/ materiał: meblowa płyta powlekana, blat z trwałym laminatem,

12)	Cc1/8zl – szafka kuchenna o szerokości 80cm ze zlewozmywakiem dwukomorowym zamontowanym na szafce, zlewozmywak pełny ze stali nierdzewnej dwukomorowy – ilość sztuk -2

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

Znajduje się w: 1/15/1A; 2/15/1A

13) 	Cc1/6 – szafka kuchenna z blatem o szerokości 60cm – ilość sztuk 15

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

Znajduje się w:01/17/1A- 2 sztuki, 1/15/1A- 2 sztuki; 2/23/1A-3 sztuki; 2/15/1a-2 sztuki; 3/04/1A; 3/08/1A;

1/09/1A- 2 sztuki; 2/09/1A- 2 sztuki.

14)	Cc1/9 zl narożna- szafka kuchenna narożna ze zlewozmywakiem wpuszczanym w blat, zlew dwukomorowy wraz z armaturą podłączeń, kranem zlewozmywakowym kuchennym montowanym na zlewie. – ilość sztuk 3

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

Znajduje się w: 3/08/1A; 2/09/1A; 1/09/1A

15)	Cc1/3 – szafka kuchenna z blatem o szerokości 30cm – ilość sztuk 11

Znajduje się w: 1/09/1A; 2/09/1A; 1/15/1A- 3sztuki; 2/15/1A – 3 sztuki; 2/23/1A; 3/04/1A; 3/08/1A.

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

16)	Cc1/2 – szafka kuchenna z blatem o szerokości 20cm – ilość sztuk 1

Znajduje się w: 3/08/1A

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

17)      Cc1/6 um- szafka kuchenna z blatem i zamontowaną na blacie umywalką porcelanową wraz z umywalką komplet armatury podłączeniowej i kran umywalkowy montowany na umywalce. – ilość sztuk 9

Znajduje się w: 3/08/1A; 3/04/1A; 2/23/1A; 2/15/1A;1/15/1A; 01/17/1A;1/17/1A; 1/09/1A; 2/09/1A

Wysokość blatu szafki równy wysokości blatu ciągu kuchennego - 85-87cm

18)     Cc1/6w – szafka kuchenna wisząca zamykana o szerokości 60cm, głębokości 35cm, wysokość 70cm – ilość sztuk 6

Znajduje się w: 2/15/1A; 1/15/1A

19)      Cc1/3w – szafka kuchenna wisząca zamykana o szerokości 30cm, głębokość 35cm, wysokość 70cm – ilość sztuk 4

20)        Cc1/8w – szafka kuchenna wisząca zamykana dwustronnie drzwiczkami o szerokości 80cm, głębokość 35cm, wysokość 70cm – ilość sztuk 2

UWAGI DOTYCZACE WSZYSTKICH CIAGÓW KUCHENNYCH:

Następujące komplet – szafka- zlew, szafka -umywalka we wszystkich ciągach kuchennych powinny zawierać wylewki, krany, niezbędną armaturę, podłączenia wodne i podłączenia odpływów.

Krany powinny być montowane na zlewach lub na umywalkach wynika to z typu podłączenia wodnego, jaki jest możliwy do realizacji w pomieszczeniach.

Wszystkie szafki zbudowane są na cokole o wysokości około 10cm.

Wszystkie szafki jednodrzwiowe powinny mieć, poprzez wykonanie odpowiednich otworów montażowych, możliwość zamontowania drzwiczek po stronie prawej lub lewej szafki.

Wszystkie szafki kuchenne powinny mieć zastosowany ten sam typ wzornictwa i architektury, dotyczy to zwłaszcza kolorystyki drzwiczek. Wszelkie zamknięcia drzwiczek – tj. uchwyty powinny być takie same, kształtem i barwą dopasowane do koloru frontów szafek. Wnętrza szafek –powinny być wykończone w jasnych kolorach.

Powierzchnie stykające się z podłoga takie jak fronty powinny być zabezpieczone przed namakaniem.

Wszystkie szafki kuchenne stojące powinny mieć ślizgi – nóżki, których zamontowanie odizoluje powierzchnie płyt meblowych od powierzchni podłóg.

CIĄG KUCHENNY W PIWNICY

– pokój socjalny- 01/17/1A

Komplet mebli kuchennych złożony z Cc1/6um- Cc1/6 -Cc1/8zl -Cc1/6 -Tg6 (lodówka 50 litrowa o wymiarach ok. 0,55*0,60*0,85H/)

Szafki kuchenne oznaczone symbolem Cc1 o wymiarach głębokość 60cm wysokość 85-87 cm, szafki na cokole o wysokości 10cm, z szufladą znajdującą się u góry o wysokości lica około 15 cm, przestrzeń szafki o wysokości około 60cm zamykana drzwiczkami, przestrzeń wewnętrzna podzielona półką, przestrzenie wnętrza szafek wydzielone półką poziomą wewnętrzną o wysokości około 30cm, wnętrza szafek kuchennych mają możliwość powieszenia półki na różnych wysokościach.

W szafkach oznaczonych Cc1/8 znajduje się zlew a w szafce Cc1/6 znajduje się umywalka w obu tych szafkach brak szuflad, front szafki stanowią drzwiczki na całej wysokości szafki – bez podziału frontu na wysokości szuflad i drzwiczek szafek przyległych, przestrzenie wewnątrz szafek zawierających umywalkę i zlew niepodzielona półkami.

Blaty wszystkich szafek stanowiących ciąg kuchenny są wykonane jako blaty oddzielne stanowiące całość z szafkami, blaty o grubości płyty laminowanej około 2,5cm o wykończeniach powierzchni bocznych odpornych na mechaniczne uszkodzenia powierzchnia, wykończenie krawędzi przyściennej blatów jest wykonana jako listwa wykończeniowa aluminiowa zabezpieczająca ścianę kuchni przed zamakaniem.

Zlew montowany jest w płycie blatu szafki Cc1/8. Zlew wykonany ze stali nierdzewnej, miska zlewu okrągła wraz z ociekaczem.

Umywalka pojedyncza montowana na blacie szafki Cc1/6. Umywalka porcelanowa.

CIĄG KUCHENNY NA PARTERZE

- pokój socjalny- 1/17/1A – brak

- kuchnia oddziałowa – 1/15/1A

Komplet mebli kuchennych złożonych z szafek:

Cc1/6um; Cc1/3; Cc1/8 zl; Cc1/3; Tc1-zmywarki; Dk1-blat posforming o dł. około 3m, Cc1/8, Tb16- wolnostojącą kuchenkę elektryczną cztero-palnikową halogenową z elektrycznym piekarnikiem; Cc1/6; Cc1/3; Tg6- chłodziarki wolnostojącej o pojemności około 60 l.

Cc1/6w; Cc1/3w; Cc1/8w;Cc1/3w;Cc1/6w;Cc1/6w- wiszące zamykane szafki o wysokości 70cm , i o głębokości 35cm, szafki zawieszona na wysokości takiej aby dolna krawędź szafek znajdowała się na wysokości: 135cm.

Wnętrze szafek  półka zawieszona na środku przestrzeni wewnętrznej.

CIĄGI KUCHENNE NA I PIĘTRZE

- kuchnia oddziałowa – 2/15/1A

Komplet mebli kuchennych złożonych z szafek:

Cc1/6um; Cc1/3; Cc1/8 zl; Cc1/3; Tc1-zmywarki; Dk1-blat posforming o dł. około 3m, Cc1/8, Tb16- wolnostojącą kuchenkę elektryczną cztero-palnikową halogenową z elektrycznym piekarnikiem; Cc1/6; Cc1/3; Tg6- chłodziarki wolnostojącej o pojemności około 60l.

Cc1/6w; Cc1/3w; Cc1/8w;Cc1/3w;Cc1/6w;Cc1/6w- wiszące zamykane szafki o wysokości 70cm , i o głębokości 35cm, szafki zawieszona na takiej wysokości  aby dolna krawędź szafek znajdowała się na wysokości około: 135cm.

Szafki z półką zawieszoną na środku przestrzeni wewnętrznej.

- pokój socjalny-2/23/1A

Komplet mebli kuchennych złożony z szafek Cc1/6; Tg6(lodówka 50litrowa o wymiarach ok. 0,55*0,60*0,85H/); Cc1/6; Cc1/8; Cc1/6; Cc1/8zl; Cc1/3; Cc1/9 narożna; Cc1/6 umywalka

Złożony z Tg6(lodówka 50litrowa o wymiarach ok. 0,55*0,60*0,85H/); Cc1/6; Cc1/8; Cc1/6, Cc1/3; Cc1/8zl; Cc1/6; Cc1/9 narożna; Cc1/6um;

Szafki kuchenne oznaczone symbolem Cc1 o głębokości 60cm, wysokość 85-87cm, szerokość szafek kuchennych w zależności od symbolu Cc1/6- 60cm, Cc1/8- 80cm i analogicznie. Wszystkie szafki zbudowane na cokole dolnym o wysokości 10cm.

Szafki Cc1/8,Cc1/6,Cc1/6 z szufladą znajdująca się na górze szafek o wysokości frontu szuflady 15cm, przestrzeń szafki pomiędzy cokołem a szufladami z przestrzenią zamkniętą drzwiczkami o wysokości około 60 cm podzieloną półka na wysokości około 30cm, półki z możliwością powieszenia na różnej wysokości. Szafki Cc1/6um i Cc1/8zl pod umywalkę i pod zlew z przestrzenią wewnętrzną front drzwiczek niedzielony. Szafka Cc1/8 zamykana dwoma drzwiczkami. Szafka Cc1/8zl zamykana dwoma drzwiczkami. Szafka Cc1/3 o szerokości 30cm –bez szuflady, zamykana jednymi drzwiczkami z półką pośrodku przestrzeni zamkniętej. Blaty szafek oddzielne dla każdej z szafek o wysokość płyty laminowanej 2,5cm o wykończeniach powierzchni bocznych odpornych na mechaniczne uszkodzenia powierzchnia, wykończenie krawędzi przyściennej jako listwa wykończeniowa aluminiowa zabezpieczająca ścianę kuchni przed zamakaniem.

Szafka narożna Cc1/9 znajdująca się w ciągu kuchennym zamykana jednymi drzwiczkami, z przestrzenią wewnątrz podzieloną półką na środku wysokości

W komplecie z Cc1/8 zl i Cc1/6 um zlew pojedynczy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, umywalka ceramiczna, zlew i umywalka montowane na blatach szafek.

CIAGI KUCHENNE NA II PIĘTRZE

- zaplecze sali narad - 3/09/1A

Komplet mebli kuchennych złożony z szafek kuchennych: Cc1/6um; Cc1/6; Cc1/2; Cc1/9zl; Cc1/3; Cc1/8;

Tg6( chłodziarka o pojemności 50L); Cc1/6; Dk1( Blat – stół w kształcie „L” na nóżkach o wysokości blatu równej wysokości blatu szafek kuchennych)

Wszystkie szafki zbudowane są na cokole o wysokości około 10cm.

Cc1/6, Cc1/8 i Cc1/6 to szafki z szufladami(wys. Frontu szuflad to około15cm) i z przestrzenią pod szufladami zamykaną drzwiczkami, przestrzeń zamykana podzielona jest półką zawieszoną pośrodku każda z przestrzeni wydzielonej półką poziomą zamykanej drzwiczkami o wysokości około 60cm, ma wysokość około 30cm.

Szafki Cc1/2; Cc1/3; - to szafki zamykane drzwiczkami na całej wysokości z półka pośrodku wewnątrz.

Szafki Cc1/9zl narożna, Cc1/6 um- to szafki wyposażone w umywalkę i zlew narożny wraz z dodatkowym wyposażeniem. Szafki te są zamykane przy pomocy jednoskrzydłowych drzwiczek na całej wysokości (brak szuflad), przestrzeń pod umywalką i pod zlewem nie jest ograniczona półką.

Blat Dk1- postforming, laminowany o wykończonych powierzeniach bocznych, o głębokości 60cm na nóżkach, meblowych metalowych zabezpieczonych anty-korozyjnie malowanych proszkowo. Umożliwiających regulację wysokości ustawienia blatu, blat powinien znajdować się poniżej wysokości parapetu okiennego. Wysokość blatów szafek kuchennych to 85-87cm, wysokość parapetu okiennego kolizja wysokości z blatem Dk1 to około- 85,5cm; górna wysokość montażu grzejnika podokiennego to około 79 cm.

- pokój socjalny - 3/04/1A

Komplet mebli kuchennych złożonych z:

Cc1/6um; Cc1/9 narożna; Cc1/3; Cc1/8 zl; Cc1/8; Tg6-chłodziarka, Cc1/6, Cc1/6

Szafki oznaczone jako Cc1/8; Cc1/6-wyposarzone w szuflady i zamykane drzwiczkami szafka o szerokości 80cm – dwoma drzwiczkami a szafki o szerokości 60cm –jednymi. Przestrzeń zamykana wewnątrz wydzielona półką.

Szafki: Cc1um; Cc1/8zl- zamykane drzwiczkami bez szuflad, bez półek.

Szafki: Cc1/3, Cc1/9 narożna; szafki- zamykane drzwiczkami pojedynczymi, bez szuflad, przestrzeń zamknięta wydzielona półką.

CIĄGI MEDYCZNE:

Pokój zabiegów pielęgniarskich - 1/09/1A

Pokój zabiegów pielęgniarskich – 2/09/1A

Skład i wygląd mebli w obu ciągach jest identyczny.

W skład ciągów wchodzą następujące meble: Cc1/8um, Cc1/9, Cc19zl narożny, Cc1/6

Wygląd powyższych mebli analogiczny jest do mebli kuchennych i tak, jeśli chodzi o architekturę i organizację wnętrza, jak i wyposażenia, tu w umywalkę porcelanową montowaną na blacie szafki o szerokości 60cm jak i zlewu dwukomorowego ze stali nierdzewnej przystosowanego do montażu w szafce narożnej, i umywalka i zlew powinna zawierać podłączenia i krany wodne.

-----------------------------------------------------------------

21)	Cc10 – ilość sztuk 2

Nazwa: Szafa wbudowana.

Wygląd / kształt: Szafa wbudowana wykonana na wymiar, z przesuwanymi drzwiami,

Drzwi przesuwnych umiejscowionych na całej szerokości mebla. Mechanizm drzwi przesuwnych umiejscowiony na cokole o wysokości około 10cm.

Przestrzeń wewnątrz szafki powinna być podzielona na środku szerokości szafy ścianą poprzeczną  dla zwiększenia sztywność mebla i dla  umożliwienia powieszenia półek poziomych wewnątrz mebla. Góra płyta mebla- „strop szafy” powinna być wykonana z płyty meblowej, (pomieszczenie do zabudowy jest wykończone sufitem podwieszanym wykonanie góry mebla w ten sposób spowoduje usztywnienie mebla),. Mocowanie mebla do ścian pomieszczenia, zgodnie z rzutem pomieszczeń- wymuszone jest jedynie poprzez montaż pleców szafki lub szkieletu mebla do jednej  ściany o wymiarze szerokości mebla i do drugiej ściany o wymiarze głębokości. Podział przestrzeni wewnątrz półki o wysokości zamocowania na różnych wysokościach opcjonalnie co 30cm(6 półek ).

Kolor: Kolor i wzór laminowanej płyty meblowe dostosowana do mebli znajdujących się w punkcie pielęgniarskim. (Meble w obrębie kondygnacji przeznaczonych dla chorych, wykonane powinny być z okleiny o wzorze – gruszka polna ciemna  D1625 pE).

Wymiary: Wielkość zabudowy dla 1/11/1A - głębokość 0,785m szerokość 2,0m wysokość 2,58m(H)

dla 2/11/1A - głębokość 0,53m, szerokość 2,23m, wysokość 2,60m(H)

------------------------------------------------------------------

22)     Ce2- ilość sztuk 10

Regał segmentowy biurowy szerokości 0,6m

23)     Ce3 – ilość sztuk 82

Regał segmentowy biurowy szerokość 0,9m

Opis mebli Ce3, Ce2:

Górna linia meble Ce3

Wymiary: szerokość 0,8m głębokość 0,4m Wysokość 1,85m drzwiczki zamykane na klucz patentowy. Półki o możliwości zawieszenia na różnej wysokości.

Materiał – meble zbudowane z płyty meblowej oklejonej okleiną o wzorze drewnopodobnym płyta wg wzornik płyt kronopol gruszka polna ciemna  D1625 pE

- mebel zamykany na klucz dwudrzwiowa szafa z 10 cm cokołem podział wnętrza na cztery przestrzenie półki wysokość półek umożliwia chowanie segregatorów wysokość przestrzeni około 0,4m

- mebel regał na dole przestrzeń zamykana dwoma drzwiczkami przestrzeń górna z trzema przestrzeniami na segregatory rozstaw półek co około 0,4m

- mebel regał podział przestrzeni mebla na cztery przestrzenie poziome dolna, podział przestrzeni umożliwiająca schowanie segregatora wysokość około 0,4m. Przestrzeń dolna zamykana na klucz patentowy dwoma drzwiczkami, górna półka zamykana na dwoma drzwiczkami

- Wnętrze zamykanej szafy dzielona na dwie przestrzenie pionowe jedna z przestrzeni podzielona półkami z wydzielonymi czterema przestrzeniami o wysokości około 0,4 m- druga z przestrzeni pionowych jako przestrzeń na powieszenie płaszcza o wysokości około 1,2 m, z wieszakiem ubraniowym i półką górna na nakrycia. Cała szafa zamykana dwoma drzwiami zamkiem patentowym. Półki środkowe o możliwości powieszenia półek na różnych wysokościach

- Szafa zamykana z wydzielonymi trzema strefami poziomymi, na dole przestrzeń zamykana dwoma drzwiami, z zamkiem patentowym, z dwoma przestrzeniami wydzieloną półkami na segregatory około 0,4m wysokość przestrzeni między kolejnymi pólkami, nad strefą zamykaną o wysokości około 1 metra licząc od podłogi – przestrzeń otwarta mebla, w najwyższej strefie przestrzeń na segregatory o wysokości około 0,4m zamykana dwoma drzwiami.

W drugim szeregu przedstawiono szafę o symbolu Ce2

Szafa o wymiarach głębokość i wysokość taka sama jak mebla Ce3 tj – 0,4m i 1,85m. Szerokość mebla 0,6m Przestrzeń wewnątrz szaf zorganizowana analogicznie jak w szafkach Cc3.

Szafa Ce2 jest szafą jednodrzwiową zamykaną na zamek patentowy (zbudowana jest z materiału o takich samych parametrach jak Ce 3) Konstrukcja mebla w czasie jego montażu umożliwia realizowanie go jako szafę otwierana albo z lewej- albo z prawej strony, (otwory na zawiasy wykonane dwustronnie, zawiasy stosowane na przemiennie) Przedstawiono:

- szafę lewostronną

- szafę prawostronną –w środku szafy przestrzeń podzielona półkami przestrzenie o wysokościach około 0,4 m- możliwość wkładania segregatorów.

- Szafa ubraniowa z wydzielona przestrzenią na płaszcze i półką na nakrycia.

Meble pojawiają się w następujących konfiguracjach:

Uwaga powyższe rysunki nie zawierają dwóch szaf dwudrzwiowych szerokości 0,9m o podziale wnętrza: przestrzeń ubraniowa i przestrzeń półkowa- biurowa, szafy te powinny zostać zamontowane w holu wejściowym pawilonu- nr pomieszczenia 1/22/1A- rejestracja informacja, szatnia.

------------------------------------------------------------------

24)	Cc8 – ilość sztuk 2

Nazwa: szafa gospodarcza-szafa magazynowa/ na akcesoria do sprzątania szafa metalowa

Wygląd/kształt: metalowa szafa dwudrzwiowa z wydzielonymi dwoma przestrzeniami pionowymi – jedna z przestrzeni podzielona na półki, Półki o wysokościach zróżnicowanych, w których można schować wiadro do mopa, środki dezynfekcyjne, ścierki i przyrządy drobne do sprzątania, w drugiej przestrzeni pionowej miejsce do powieszenia odzieży BHP lub do włożenie mopa oraz jedna półka u góry szafki na nakrycia.

Wymiary: (szerokość/ głębokość/ wysokość) 0,8m x0,5m x 1,85m

Kolor: biały RAL 7035

------------------------------------------------------------------

25)     Ce4- ilość sztuk-64

Nazwa: Szafa BHP - ubraniowa z ławeczką

Wygląd/ kształt: szafka ubraniowa metalowa BHP montowana na ławeczkach o możliwości montażu szafek w komplety z ławeczką w ilościach 1 szafka , dwie , trzy i cztery szafki- montaż ciągów szafek wg rysunku rzutu piwnic. We wnętrzu szafki trzy haki ubraniowe zawieszone na pałąku o regulowanym rozstawie haków, półka na nakrycia głowy. Szafki zamykane na „klamki na kłódkę”.

Wymiary: szerokość do 0,3m; wysokość szafki 1,75m; wysokość szafki z ławeczką 2,16m wysokość ławeczki 0,4m.

Kolor: obudowa – kolor biały RAL1015; kolor granatowy RAL5010

------------------------------------------------------------------

26)     Cc4BHP – ilość sztuk 15

Nazwa/wygląd/kształt: szafa BHP metalowa montowana na nóżkach, wentylowana z możliwością montażu na nóżkach w kompletach jedna szafka, dwie trzy i cztery szafki.

We wnętrzu szafki trzy haki ubraniowe zawieszone na pałąku o regulowanym rozstawie haków półka na nakrycia głowy. Szafki zamykane na „klamki na kłódkę”.

Wymiary: (szerokość/głębokość / wysokość)- 0,3 x 0,5 x 2,1m Wysokość nóżek szafki 0,2m wysokość samej szafki-1,9m

Kolor: obudowa – kolor białyRAL1015; kolor granatowyRAL5010

------------------------------------------------------------------

27)	Ce8– ilość sztuk 125

Szafa ubraniowa z półkami i wieszakiem szafka w pokojach chorych

Wygląd/ kształt: jednodrzwiowa zamykana na klucz meblowy, szafka na nóżkach drewnianych o wysokości 10cm. Wnętrze szafki podzielone wewnątrz na trzy części zasadnicze podział poziomy na górna przestrzeń o wysokości 30cm, oraz dolna przestrzeń o rozdzielona pionowa o szerokości 22 cm każda. Prawa przestrzeń to przestrzeń z wieszakiem na okrycia zewnętrzne lewa przestrzeń szafki na całej wysokości podzielona 3 półkami (4 przestrzenie o wysokości 30cm każda.

Wymiary: szerokość 50cm, głębokość 52 cm, wysokość173cm, wymiary wnętrza szafki szerokość 46cm, głębokość około 47cm, wysokość 163 cm

Wykończenie/ materiał: szafka zbudowana z płyty meblowej front i plecy szafki zbudowane z płyty meblowej.

Kolor: analogicznie jak meble pokoju chorego, płyta meblowa w kolorze buka. Wnętrze szafek płyta meblowa w białym kolorze.

------------------------------------------------------------------

28)	Cf6k– ilość sztuk 2

Wygląd/kształt: Szafka kartotekowa metalowa z szufladami przystosowanymi do przechowywania kartotek formatu A4, trzy-szufladowa, z jednym zamkiem patentowym blokującym szuflady. Szuflady dostosowane do przechowywania kartotek A4 luźno wkładanych stojących.

Wymiary:(szer/gł/wys): 400mm x 580mm x 848mm(H), wymiary użytkowe szuflady 318x 500 x 238mm.

Kolor: biała obudowa szuflad- RAL 1015 i szuflady o kolorze granatowym RAL 5010, powierzchnie metalowe szafki – lakierowane proszkowo.

------------------------------------------------------------------

29)	Ch5 arch– ilość sztuk 34 + 50 podstawek stabilizujących układanie segregatorów na półkach

Nazwa: System uniwersalnych regałów przeznaczony do zabudowy pomieszczeń archiwum.

Wymiary: wymiar modułu podstawowego szerokość 90cm głębokość 30cm wysokość 200cm

Wygląd/kształt: system regałów z możliwością rozbudowy modułu podstawowego o dodatkowe przyłączania półek i słupków. Wysokość regału jest podzielona na 6 przestrzeni, z których każda na wysokości mieści segregator. W skład zestawu wchodzi 50 sztuk podkładek stabilizujących do segregatorów. Konstrukcja stalowych blaszanych półek i stalowych nóg regału jest usztywniona poprzez zamontowane w środkowych słupkach i na plecach regału usztywnień z odpowiednich krzyżulców.

Regał znajduje się: 3/02/1A(5sztuk); 3/01/1A(8szt.); 3/28/1A(11szt.);3/10/1A(10szt.);

3/10/1A-wykreślono

------------------------------------------------------------------

30)	   Dk1 – Blat laminowany postforming ilość - 11m bieżących,

Blat znajduje się w pomieszczeniach:

1/05/1A- mebel wykreślono

2/05/1A- mebel wykreślono.

Pozostawiono do realizacji:

2/15/1A, 1/15/1A- dł 3,0m dla każdej z kuchni oddziałowej,

Blat na nóżkach. Nogi z możliwością regulacji wysokości (około 7cm) wysokość montażu blatu na wysokości blatu roboczego mebli kuchennych -0,85-0,87m. Wysokość montażu blatu w obu tych pomieszczeniach ogranicza zawieszony grzejnik i zamontowany parapet wewnętrzny.

3/08/1A – blat o długości 2,9m – montaż na wysokości blatu kuchennego- montaż na 85-87 cm

------------------------------------------------------------------

31)   Ea1– ilość sztuk  30

Biurko-

Wymiary- szer.130, wys.75 głębokość 60 cm, szerokość szuflady-42 cm, wysokość szuflad 19 cm, szerokość miejsce do siedzenia 63cm, szerokość przestrzeń na komputer 22cm, cokół wysokość 8 cm wysokość blatu komputerowego 70cm, biurko „kryte” tzn. przestrzeń części na komputer połączona z przestrzenią szuflad łącznikiem z płyty o szerokości min 29 cm.

Kolor materiał – płyta meblowa z okleiną o wzorze gruszka polna ciemna  D1625 pE wg wzornika kronopol.

------------------------------------------------------------------

32)	Ea2 – ilość sztuk 27

Przystawka do biurka

Stoli na dwóch nogach teowych, nóżki regulowane

Wymiary: szerokość1,4m  głębokość 0,5m wysokość 0,75m

Materiał / kolor: blat taki jak Ea1, nóżki metalowe w kolorze szarym.

------------------------------------------------------------------

33)	Ea5 – ilość sztuk 1

Nazwa: Biurko z przystawką i stołem konferencyjną

Znajduje się w:3/05/1A

Wymiary: biurko-szerokość 160cm głębokość 90cm wysokość 75cm

Biurko kryte zbudowane z pełnych płyt meblowych. Boki biurka na których umiejscowiony jest blat wykonane są z płyty meblowej, w części środkowej biurka istnieje spięcie boków biurka - wspornik poziomy  (wspornik umiejscowiony jest w odległość od krawędzią biurka od strony siedziska na około70cm) wspornik ma  wysokość 38cm, wspornik -spięcie boków biurka wykonany jest z płyty meblowej. (Blat, pełne boki biurka i wspornik zbudowane z płyty meblowej).

Przystawka boczna - szerokość 160cm głębokość 53cm wysokość 60cm.

Przystawka boczna jako szafka z zasuwanymi drzwiami trzyczęściowymi wnętrze przystawki podzielone na długości na cztery przestrzenie, dwie środkowe przestrzenie pionowe z podziałem pionowym na trzy przestrzenie półkowe

Stół konferencyjny – szerokość 2,2m głębokość 1,1m wysokość 75 cm

Stół wykonany na podstawach z pełnej płyty o mniejszym wymiarze od głębokości blatu stołu konferencyjnego.

------------------------------------------------------------------

34)   Eb1 – ilość sztuk 3

Biurko lekarskie wykonane z płyty meblowej ,trzy szuflady na prowadnicach rolkowych zamykane centralnym zamkiem patentowym, przestrzeń nad szufladami biurko kryte.

Wymiary: długość 111,0 cm szerokość 62,0 cm wysokość 77,0 cm

Materiał: płyta meblowa okleinowana, powierzchnia biurka odporna na detergenty stosowane w zakładach medycznych w tym na dezynfekcję Chloraminą T

Kolor: Biały

Znajduje się w: 1/09/1A; 2/09/1A; 1/17/1A

------------------------------------------------------------------

35)    Ec1 – ilość sztuk 1

Nazwa: Lada recepcyjna z szafkami pod blatem dł. 5,2m

Wygląd/ materiał: Lada długości 5,2m wydziela przestrzenie: 1/20/1A, 1/22/1A, jest stanowiskiem pracy dla jednej osoby lada wyposażona w  dwie szafki typu mobilny kontener z szufladami zamykanymi mieszcząca się pod blatem kontuaru lady. Wysokość blatu lady 0,74mm; osłonięcie zewnętrzne lady z górnym blatem na wysokości około 1,1m.W blacie lady znajduje się wejście. Zewnętrzne płyty boczne lady (płyty przyścienne) na których montowane są blaty mebla odsunięte są od ścian pomieszczenia na około 30cm tak aby w przestrzeni wolnej można było podłączyć do ścian urządzenia elektryczne.

Materiał / kolor okleiny – gruszka polna ciemna  D1625 pE

------------------------------------------------------------------

36)     EcI – ilość sztuk 2

Nazwa: Lada rejestracyjna z szafkami

Znajdują się w: pomieszczeniach 1/11/1A i 2/11/1A.

Wygląd / materiał: lada jest zestawieniem dwóch mebli tworzących stanowisko biurowe

Pierwszym jest lada o szerokości 1,4m z dwoma blatami – blatem roboczym o głębokości 0,6m umieszczonym na wysokości 0,74m – dostosowanym do pracy biurowej przy komputerze oraz drugim  blatem o głębokości 0,3m umieszczonym na wysokości 1,1m zewnętrze mebla jest osłonięte – stanowi ladę. Lada zawiera nieruchomy kontener z szufladami biurowymi  - i przestrzenią umożliwiającą swobodną pozycję siedząca przy ladzie.

Do mebla jest od strony korytarza dostawiona przystawka o wysokości 0,74m, ustawienie przystawki częściowo w korytarzu wymusza owalny kształt naroży od strony lady- o promieniu 0,6m , od strony ściany o promieniu 0,4m. przystawka od strony korytarza jest meblem krytym. Wnętrze przystawki nie zabudowane umożliwiające siedzącemu przysunięcie do mebla (wyglądanie na korytarz).

Materiał / kolor okleiny – gruszka polna ciemna  D1625 pE

------------------------------------------------------------------

37)     Eh1 – ilość sztuk 32

Stolik okrągły drewniany o wymiarze 80cm, blat wykonany z płyty melaminowej o zabezpieczonych krawędziach bocznych – odpornych na zużycie i uszkodzenia mechaniczne

Konstrukcja nóg stołu z elementów metalowych. Cztery nogi stalowe gięta w rozstawie 0,6*0,6m  połączone w pary wspornikiem, wsporniki połączone elementem rurowym na środku, element nośny stołu metalowy taki jak w  stoliku Eh2.

Kolor i wzór płyty meblowej –  buk D381SE

------------------------------------------------------------------

38)     Eh2 – ilość sztuk 44

Stół kwadratowy drewniany wymiar blatu z płyty meblowej laminowanej 0,7*0,7m – blat o wykończeniu krawędzi stołu zapewniającą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Preferowany kształt blatu z zaokrąglonymi krawędziami.

Konstrukcja nóg stołu z elementów metalowych. Cztery nogi stalowe gięta w rozstawie 0,6*0,6m  połączone w pary wspornikiem, wsporniki połączone elementem rurowym na środku, element nośny stołu metalowy taki jak w  stoliku Eh1.

Kolor i wzór płyty meblowej –  buk D381SE

Rysunek konstrukcji nóg stołu

------------------------------------------------------------------

39)     Eh4 – ilość sztuk 1

Nazwa: Stół prostokątny

Znajduje się w: pokoju socjalnym 3/04/1A

Wygląd/ kształt/ wymiary: stół prostokątny kuchenny wymiar blatu stołu 80 x 120cm wysokość 75cm

Wykończenie/ materiał: blat wykonany z płyty laminowanej o wykończonych krawędziach

Kolor: równoważny do mebli ciągu kuchennego znajdującego się w 3/04/1A (płyta meblowa z okleiną o wzorze gruszka polna ciemna  D1625 pE wg wzornika kronopol.)

------------------------------------------------------------------

40)      Eh5 – ilość sztuk 2

Nazwa: Obudowa telewizora – mebel robiony

Wygląd: obudowa wiszącego telewizora jako przeszklona witryna bez pleców zawieszana  do ściany na trzech hakach dwa u góry i jeden na dole mebla, front obudowy szklony szkłem hartowanym.

Wymiary:  wnętrze obudowy dostosowane do telewizora wielkości 46cali wymiary w przybliżeniu (szerokość/głębokość/wysokość) 2,0m x 0,2m x1,2m

Materiał/ kolor – obudowa mebla z płyty meblowej w kolorze mebli  medycznych Kronopol buk D381SE

------------------------------------------------------------------

41)      Eh8 – ilość sztuk 1

Nazwa: Stół konferencyjny dla 26 osób długość około 8 m

Wygląd: Stół konferencyjny jako zestaw stołów konferencyjnych, zestaw w rzucie mający kształt owalu. Zestaw zbudowany z dwóch rodzajów stołu, jeden kształtu półokrągłego stanowiący element skrajny stołu, i element prostokątny stanowiący trzon- środek stołu. Zestaw stanowi 8 stołów prostokątnych o wymiarze blatu 1,6m x 0,8m oraz 2 stołów skrajnych półokrągłych o promieniu 0,8m.

Kolor / wykończenie: nogi stalowe lakierowane na czarno, płyta blatu wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze gruszka polna ciemna.

------------------------------------------------------------------

42)	Zz10 – ilość sztuk 2

Nazwa: Wieszak stojący metalowy

Wygląd: Wieszak szatniowy/gabinetowy stojący – stojak ubraniowy wykonany ze stalowych rurek, na pojedynczym pionowym pałąku na wysokości zawieszania odzieży wierzchniej 6 haków wykonanych z giętych rurek. Haki umożliwiają zawieszanie odzieży w dwóch pozycjach.  Wysokość wieszaka około-180 cm.

Kolor: chrom, lub lakier metaliczny szary.

Materiał: –stal

Znajduje się w: 1/22/1A ( rejestracja)

------------------------------------------------------------------

43)       Zz2 – ilość sztuk 14

Nazwa: Wieszak ścienny – ubraniowy

Wygląd: Wieszak ubraniowy sienny malowany lakierem metalicznym na 6 haczyków, montaż ścienny szerokość wieszaka 60cm.

Znajduje się w: 1/27/1A, 1/13/1A, 1/07/1A,

2/27/1A, 2/13/1A, 2/19/1A, 2/07/1A

01/23/1A- szt.2, 01/25/1A-szt.2, 01/19/1A, 01/21/1A, 01/07/1A,

------------------------------------------------------------------

44)       Zz2r – ilość sztuk –28,

Nazwa: Wieszak ścienny na ręczniki

Wygląd: Wymiary długość haczyka 36szerokosć 4 wysokość 21,4cm 
Materiał: stal nierdzewna

Znajduje się w: 1/23/1A., 1/13/1A, 1/07/1A, 1/09/1A, 1/25/1A, 1/18/1A

2/23/1A, 2/09/1A, 2/07/1A, 2/13/1A, 2/25/1A, 2/22/1A, 2/17/1A, 2/20/1A

3/08/1A, 3/04/1A,

01/03/1A, 01/04/1A, 01/07/1A, 01/12/1A, 01/13/1A, 01/19/1A, 01/21/1A, 01/23/1A-3szt.,

01/25/1A-2 szt

------------------------------------------------------------------

45) 	Ogr - ogranicznik otwierania drzwi – ilość sztuk-80

Nazwa: ogranicznik drzwi wkręcane montowane do podłogi (komplet odbojnik+ wkręt/kołek + koszulka kołka rozporowego)

Wygląd / materiał: ograniczniki wykonane z miękkiego tworzywa (gumy) i metalowego trzpienia (oś odbojnika), montowane na stałe do podłogi  zabezpieczające powierzchnię drzwi przed obtłuczeniem.

Znajduje się: przy drzwiach na kondygnacji parteru i I piętra – przy salach chorych.

------------------------------------------------------------------